| 盐酸 |
| --- |
| 含量（%） | 相对密度（20℃） | 质量浓度（g/L） | 摩尔浓度（mol/L） |
| 1.00 | 1.0049 | 10.0 | 0.275 |
| 2.00 | 1.0098 | 20.2 | 0.553 |
| 3.00 | 1.0148 | 30.4 | 0.833 |
| 4.00 | 1.0197 | 40.7 | 1.116 |
| 5.00 | 1.0246 | 51.1 | 1.402 |
| 6.00 | 1.0296 | 61.7 | 1.691 |
| 7.00 | 1.0345 | 72.3 | 1.982 |
| 8.00 | 1.0395 | 83.0 | 2.276 |
| 9.00 | 1.0445 | 93.8 | 2.573 |
| 10.00 | 1.0494 | 104.8 | 2.872 |
| 11.00 | 1.0544 | 115.8 | 3.175 |
| 12.00 | 1.0594 | 126.9 | 3.480 |
| 13.00 | 1.0645 | 138.1 | 3.788 |
| 14.00 | 1.0695 | 149.5 | 4.098 |
| 15.00 | 1.0745 | 160.9 | 4.412 |
| 16.00 | 1.0796 | 172.4 | 4.728 |
| 17.00 | 1.0847 | 184.1 | 5.047 |
| 18.00 | 1.0898 | 195.8 | 5.369 |
| 19.00 | 1.0949 | 207.7 | 5.694 |
| 20.00 | 1.1000 | 219.6 | 6.022 |
| 22.00 | 1.1102 | 243.8 | 6.686 |
| 24.00 | 1.1205 | 268.4 | 7.361 |
| 26.00 | 1.1308 | 293.5 | 8.047 |
| 28.00 | 1.1411 | 318.9 | 8.745 |
| 30.00 | 1.1513 | 344.8 | 9.454 |
| 32.00 | 1.1614 | 371.0 | 10.173 |
| 34.00 | 1.1714 | 397.6 | 10.901 |
| 36.00 | 1.1812 | 424.5 | 11.639 |
| 38.00 | 1.1907 | 451.7 | 12.385 |
| 40.00 | 1.1999 | 479.1 | 13.137 |

| 硫酸 |
| --- |
| 含量/% | 相对密度（20℃） | 质量浓度/（g/L) | 摩尔浓度/（mol/L) |
| 1.00 | 1.0067 | 10.0 | 0.102 |
| 2.00 | 1.0134 | 20.2 | 0.206 |
| 3.00 | 1.0201 | 30.6 | 0.311 |
| 4.00 | 1.0269 | 41.0 | 0.418 |
| 5.00 | 1.0336 | 51.6 | 0.526 |
| 6.00 | 1.0404 | 62.3 | 0.635 |
| 7.00 | 1.0472 | 73.2 | 0.746 |
| 8.00 | 1.0541 | 84.2 | 0.858 |
| 9.00 | 1.0610 | 95.3 | 0.972 |
| 10.00 | 1.0680 | 106.6 | 1.087 |
| 11.00 | 1.0750 | 118.0 | 1.204 |
| 12.00 | 1.0821 | 129.6 | 1.322 |
| 13.00 | 1.0893 | 141.4 | 1.441 |
| 14.00 | 1.0966 | 153.3 | 1.563 |
| 15.00 | 1.1039 | 165.3 | 1.685 |
| 16.00 | 1.1114 | 177.5 | 1.810 |
| 17.00 | 1.1189 | 189.9 | 1.936 |
| 18.00 | 1.1265 | 202.4 | 2.064 |
| 19.00 | 1.1341 | 215.1 | 2.193 |
| 20.00 | 1.1418 | 228.0 | 2.324 |
| 22.00 | 1.1575 | 254.2 | 2.592 |
| 24.00 | 1.1735 | 281.1 | 2.866 |
| 26.00 | 1.1893 | 308.7 | 3.147 |
| 28.00 | 1.2052 | 336.9 | 3.435 |
| 30.00 | 1.2213 | 365.7 |  |
| 32.00 | 1.2375 | 395.3 | 4.030 |
| 34.00 | 1.2540 | 425.6 | 4.339 |
| 36.00 | 1.2707 | 456.7 | 4.656 |
| 38.00 | 1.2878 | 488.5 | 4.981 |
| 40.00 | 1.3051 | 521.1 | 5.313 |
| 42.00 | 1.3229 | 554.6 | 5.655 |
| 44.00 | 1.3410 | 589.0 | 6.005 |
| 46.00 | 1.3594 | 624.2 | 6.365 |
| 48.00 | 1.3783 | 660.4 | 6.734 |
| 50.00 | 1.3977 | 697.6 | 7.113 |
| 52.00 | 1.4174 | 735.8 | 7.502 |
| 54.00 | 1.4377 | 775.0 | 7.901 |
| 56.00 | 1.4584 | 815.3 | 8.312 |
| 58.00 | 1.4796 | 856.7 | 8.734 |
| 60.00 | 1.5013 | 899.2 | 9.168 |
| 62.00 | 1.5227 | 942.1 | 9.608 |
| 64.00 | 1.5448 | 986.9 | 10.062 |
| 66.00 | 1.5674 | 1032.6 | 10.528 |
| 68.00 | 1.5902 | 1079.4 | 11.005 |
| 70.00 | 1.6314 | 1127.4 | 11.495 |
| 72.00 | 1.6367 | 1176.3 | 11.993 |
| 74.00 | 1.6603 | 1226.5 | 12.505 |
| 76.00 | 1.6840 | 1277.6 | 13.026 |
| 78.00 | 1.7073 | 1329.4 | 13.554 |
| 80.00 | 1.7303 | 1381.8 | 14.088 |
| 82.00 | 1.7522 | 1434.3 | 14.621 |
| 84.00 | 1.7724 | 1486.2 | 15.153 |
| 86.00 | 1.7904 | 1537.0 | 15.671 |
| 88.00 | 1.8054 | 1585.9 | 16.169 |
| 90.00 | 1.8176 | 1633.0 | 16.650 |
| 92.00 | 1.8272 | 1678.1 | 17.110 |
| 94.00 | 1.8344 | 1721.3 | 17.550 |
| 96.00 | 1.8388 | 1762.1 | 17.966 |
| 98.00 | 1.8394 | 1799.4 | 18.346 |
| 100.00 | 1.8337 | 1830.5 | 18.663 |

| 硝酸 |
| --- |
| 含量/% | 相对密度（20℃） | 质量浓度/（g/L） | 摩尔浓度/（mol/L） |
| 1.00 | 1.0054 | 10.0 | 0.159 |
| 2.00 | 1.0109 | 20.2 | 0.320 |
| 3.00 | 1.0164 | 30.4 | 0.483 |
| 4.00 | 1.0220 | 40.8 | 0.648 |
| 5.00 | 1.0276 | 51.3 | 0.814 |
| 6.00 | 1.0332 | 61.9 | 0.982 |
| 7.00 | 1.0389 | 72.6 | 1.152 |
| 8.00 | 1.0446 | 83.4 | 1.324 |
| 9.00 | 1.0504 | 94.4 | 1.497 |
| 10.00 | 1.0562 | 105.4 | 1.673 |
| 11.00 | 1.0620 | 116.6 | 1.850 |
| 12.00 | 1.0679 | 127.9 | 2.030 |
| 13.00 | 1.0739 | 139.4 | 2.211 |
| 14.00 | 1.0799 | 150.9 | 2.395 |
| 15.00 | 1.0859 | 162.6 | 2.580 |
| 16.00 | 1.0921 | 174.4 | 2.768 |
| 17.00 | 1.0982 | 186.4 | 2.957 |
| 18.00 | 1.1044 | 198.4 | 3.149 |
| 19.00 | 1.1107 | 210.7 | 3.343 |
| 20.00 | 1.1170 | 223.0 | 3.533 |
| 22.00 | 1.1297 | 248.1 | 3.937 |
| 24.00 | 1.1426 | 273.7 | 4.344 |
| 26.00 | 1.1557 | 299.9 | 4.759 |
| 28.00 | 1.1688 | 326.7 | 5.184 |
| 30.00 | 1.1822 | 354.0 | 5.618 |
| 32.00 | 1.1955 | 381.9 | 6.060 |
| 34.00 | 1.2090 | 410.3 | 6.511 |
| 36.00 | 1.2224 | 439.3 | 6.970 |
| 38.00 | 1.2357 | 468.7 | 7.438 |
| 40.00 | 1.2489 | 498.7 | 7.913 |

| 磷酸 |
| --- |
| 含量（%） | 相对密度（20℃） | 质量浓度（g/L） | 摩尔浓度（mol/L） |
| 1.00 | 1.0056 | 10.0 | 0.102 |
| 2.00 | 1.0110 | 20.2 | 0.206 |
| 3.00 | 1.0164 | 30.4 | 0.311 |
| 4.00 | 1.0218 | 40.8 | 0.416 |
| 5.00 | 1.0272 | 51.3 | 0.523 |
| 6.00 | 1.0327 | 61.9 | 0.631 |
| 7.00 | 1.0381 | 72.5 | 0.740 |
| 8.00 | 1.0437 | 83.3 | 0.850 |
| 9.00 | 1.0493 | 94.3 | 0.962 |
| 10.00 | 1.0550 | 105.3 | 1.075 |
| 11.00 | 1.0607 | 116.5 | 1.189 |
| 12.00 | 1.0665 | 127.8 | 1.304 |
| 13.00 | 1.0724 | 139.2 | 1.420 |
| 14.00 | 1.0784 | 150.7 | 1.538 |
| 15.00 | 1.0844 | 162.4 | 1.657 |
| 16.00 | 1.0905 | 174.2 | 1.777 |
| 17.00 | 1.0966 | 186.1 | 1.899 |
| 18.00 | 1.1028 | 198.2 | 2.022 |
| 19.00 | 1.1091 | 210.4 | 2.146 |
| 20.00 | 1.1154 | 222.7 | 2.272 |
| 22.00 | 1.1283 | 247.8 | 2.528 |
| 24.00 | 1.1415 | 273.5 | 2.790 |
| 26.00 | 1.1549 | 299.7 | 3.059 |
| 28.00 | 1.1685 | 326.6 | 3.333 |
| 30.00 | 1.1825 | 354.1 | 3.613 |
| 32.00 | 1.1966 | 382.2 | 3.900 |
| 34.00 | 1.2111 | 411.0 | 4.194 |
| 36.00 | 1.2257 | 440.5 | 4.495 |
| 38.00 | 1.2407 | 470.6 | 4.802 |
| 40.00 | 1.2558 | 501.4 | 5.117 |

| 市售酸、碱试剂的浓度及相对密度（20℃） |
| --- |
| 试剂 | 相对密度（20℃） | 摩尔浓度/（g/L） | 含量/% |
| 冰乙酸 | 1.05 | 17.4 | 99.7 |
| 乙酸 | 1.05 | 6.0 | 37.0 |
| 氨水 | 0.9 | 14.8 | 28.0 |
| 苯胺 | 1.022 | 11.0 |  |
| 盐酸 | 1.19 | 11.9 | 36.5 |
| 氢氟酸 | 1.14 | 27.4 | 48.0 |
| 硝酸 | 1.42 | 15.8 | 70.0 |
| 高氯酸 | 1.67 | 11.6 | 70.0 |
| 磷酸 | 1.69 | 14.6 | 85.0 |
| 硫酸 | 1.84 | 17.8 | 95.0 |
| 三乙醇胺 | 1.124 | 7.5 |  |

| 氢氧化钠 |
| --- |
| 含量（%） | 相对密度（20℃） | 质量浓度（g/L） | 摩尔浓度（mol/L） |
| 1.00 | 1.00113 | 10.1 | 0.252 |
| 2.00 | 1.0225 | 20.4 | 0.510 |
| 3.00 | 1.0336 | 31.0 | 0.774 |
| 4.00 | 1.0446 | 41.7 | 1.043 |
| 5.00 | 1.0557 | 52.7 | 1.317 |
| 6.00 | 1.0667 | 63.9 | 1.597 |
| 7.00 | 1.0777 | 75.3 | 1.882 |
| 8.00 | 1.0888 | 86.9 | 2.173 |
| 9.00 | 1.0998 | 98.8 | 2.470 |
| 10.00 | 1.1109 | 110.9 | 2.772 |
| 11.00 | 1.1219 | 123.2 | 3.079 |
| 12.00 | 1.1329 | 135.7 | 3.392 |
| 13.00 | 1.1440 | 148.5 | 3.710 |
| 14.00 | 1.1550 | 161.4 | 4.034 |
| 15.00 | 1.1661 | 174.6 | 4.364 |
| 16.00 | 1.1771 | 188.0 | 4.699 |
| 17.00 | 1.1882 | 201.6 | 5.040 |
| 18.00 | 1.1993 | 215.5 | 5.386 |
| 19.00 | 1.2103 | 229.6 | 5.737 |
| 20.00 | 1.2214 | 243.8 | 6.094 |
| 22.00 | 1.2434 | 273.1 | 6.825 |
| 24.00 | 1.2653 | 303.1 | 7.576 |
| 26.00 | 1.2871 | 334.0 | 8.349 |
| 28.00 | 1.3087 | 365.8 | 9.142 |
| 30.00 | 1.3301 | 398.3 | 9.956 |
| 32.00 | 1.3512 | 431.6 | 10.788 |
| 34.00 | 1.3721 | 465.7 | 11.639 |
| 36.00 | 1.3926 | 500.5 | 12.508 |
| 38.00 | 1.4127 | 535.9 | 13.394 |
| 40.00 | 1.4324 | 571.9 | 14.295 |